| Załącznik do uchwały Nr XVII/141/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 stycznia 2008 roku. Fundacja Eko-generacja 43-190 Mikołów ul. Jasna 1-5 tel. (032) 738 49 74, fax (032) 738 54 06, e-mail: fundacja@ekogeneracja.com.pl |
| --- |
| Inwestor: Urząd Miejski Czechowice - Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice - Dziedzice |
| Temat opracowania: AKTUALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CZECHOWICE-DZIEDZICE |
| Kierownik zespołu wykonawczego: | Jacek WYDRA |
| Przy współpracy z przedstawicielami Urzędu Miejskiego |
| Data opracowania: Grudzień, 2007 r. |
| Nr opracowania: 02/12/07 | Nr egzemplarza: 02 |

Spis treści:

1	Podstawa wykonania aktualizacji	1-3

2	modyfikacja programu	2-3

2.1	Dopuszczenie kotłów węglowych eksploatowanych powyżej 7 lat	2-3

2.2	Wymiana kotła węglowego na ekologiczny kocioł węglowy przy zachowaniu istniejącego kotła gazowego	2-6

2.3	Wymiana kotła węglowego bez ograniczenia wieku na kocioł gazowy	2-7

2.4	Wymiana ogrzewania piecowego na kocioł węglowy retortowy lub kocioł gazowy	2-7

2.5	Wymiana kotła gazowego na kocioł gazowy, eksploatowany powyżej 12 lat	2-8

2.6	Montaż kotła gazowego lub węglowego retortowego  w przypadku zakończenia budowy domu jednorodzinnego	2-8

3	Analiza wariantowa	3-9

3.1	Zestawienie graficzne danych z tablic optymalizacji	3-31

3.2	Tworzenie typów inwestycji	3-33

4	Przewidywane efekty ekologiczne	4-34

4.1	Ocena ekologiczna programu	4-34

4.2	Emisja zanieczyszczeń przed modernizacją	4-34

4.3	Emisja zanieczyszczeń po modernizacji	4-34

4.4	Efekt ekologiczny	4-35

5	Podsumowanie	5-36

Spis tabel:

Tabela 3.1. Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy –               sprawność 65%	3-10

Tabela 3.2 Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy –               sprawność 70%	3-11

Tabela 3.3 Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy –               sprawność 75%	3-12

Tabela 3.4 Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy nowy –               sprawność 85%	3-13

Tabela 3.5 Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – piec węglowy –               sprawność 55%	3-14

Tabela 3.6 Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł gazowy –               sprawność 70%	3-15

Tabela 3.7. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – istniejąca kotłownia – termomodernizacja	3-16

Tabela 3.8. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – GZ-50 zwykły	3-17

Tabela 3.9. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – GZ-50 + kolektor słoneczny	3-18

Tabela 3.10. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – GZ-50 kondensacyjny	3-19

Tabela 3.11. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – GZ-50 kondensacyjny + system solarny	3-20

Tabela 3.12. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – GZ-50 + termomodernizacja	3-21

Tabela 3.13. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – gaz płynny	3-22

Tabela 3.14. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – olej opałowy	3-23

Tabela 3.15. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – olej opałowy + kolektor słoneczny	3-24

Tabela 3.16. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – węgiel kamienny	3-25

Tabela 3.17. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – węgiel kamienny + kolektor słoneczny	3-26

Tabela 3.18. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – węgiel groszek + termomodernizacja	3-27

Tabela 3.19. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – ciepło sieciowe	3-28

Tabela 3.20. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – pellets (biomasa)	3-29

Tabela 3.21 Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – pompa ciepła	3-30

Spis rysunków:

Rysunek 3.1. Graficzne porównanie kosztów eksploatacyjnych dla istniejącego komfortu cieplnego	3-31

Rysunek 3.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych dla istniejącego komfortu cieplnego	3-31

Rysunek 3.3. Emisja gazów cieplarnianych (różne źródła)	3-32

Rysunek 3.4. Oszczędność eksploatacji dla istniejącego komfortu cieplnego  [PLN]	3-32

Rysunek 3.5. Ekologiczny efekt modernizacji (różne źródła)	3-32

# Podstawa wykonania aktualizacji

Aktualizacja programu Ograniczenia Niskiej Emisji ma na celu wdrożenie rozwiązań inwestycyjnych, uznanych za istotne z perspektywy rocznej realizacji Programu wg zasad zawartych w pierwotnym dokumencie, a które nie były przedmiotem analiz na tym etapie.

Potrzeba taka wyniknęła przy bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Wskazywali oni rozwiązania którymi byliby zainteresowani, a które nie kwalifikowały się do realizacji w pierwszym etapie. Operator programu gromadząc te wnioski wystosował wniosek do Urzędu Gminy o dopuszczenie wybranych rozwiązań do realizacji w ramach programu.

Aktualizacja Programu następuje po zakończeniu pierwszego etapu .

# modyfikacja programu

Z wielu możliwych kombinacji inwestycyjnych dodano dwie propozycje modernizacji oraz wprowadzono zmiany dotyczące zasad kwalifikacji urządzeń istniejących.

Aktualizację przeprowadzono w formie zmian w tablicach wariantowych tak, aby możliwe było przeprowadzenie każdej przewidzianej do wykonania modernizacji. Zasadniczą zmianą jest modyfikacja stanu istniejącego wynikająca z podniesienia wieku kotła kwalifikującego się do realizacji w ramach Programu. Na potrzeby rozwiązań szczególnych stan istniejący pokazano w trzech wariantach uwzględniających różną sprawność kotła. Na tej podstawie przeliczono efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne modernizacji zawartych w Programie oraz dołożono nowe rozwiązania.

## Dopuszczenie kotłów węglowych eksploatowanych powyżej 7 lat.

Strukturę wiekową obecnie stosowanych kotłów grzewczych wykazała analiza ankiet. Znaczna ilość kotłów, (62%) zabudowane zostało po roku 1995. Można więc założyć, że są to urządzenia spełniające wymogi pod kątem ochrony środowiska. Prawie czterdzieści procent (38%) zabudowana została przed rokiem 1995. Ta grupa urządzeń kwalifikuje się do wymiany w ramach Programu w pierwszej kolejności. Średnia wieku kotła w stanie istniejącym (węglowego i gazowego) wynosi 10 lat.

Sprawność kotłów produkowanych w latach osiemdziesiątych była bardzo niska. W przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel lub koks) wyprodukowanych do roku 1980 przyjmuje się sprawność 60-75% dla gazowych kotłów można przyjąć sprawność na poziomie 70% w zależności od stanu technicznego kotła. Średnią sprawność systemu grzewczego dla obiektu standardowego uwzględniając kryterium wiekowe urządzeń grzewczych (10 lat eksploatacji) założono na poziomie 63%.

Analizując sprawność funkcjonującego urządzenia grzewczego należy zauważyć, że duże znaczenie ma jego typ, rodzaj zastosowanej automatyki oraz sposób i czas jego eksploatacji.

W celu zobrazowania efektów energetycznych różnych konstrukcji kotłów nowych przedstawiono certyfikaty ekologiczne dwóch rodzajów urządzeń: kotła komorowego z regulatorem ciągu oraz kotła komorowego retortowego.

Można więc dopatrzeć się następujących wniosków:

1. Sprawność wszystkich urządzeń mieści się w granicach od 79 do 86%. Wpływ konstrukcji kotła na paliwo stałe na sprawność można oszacować na poziomie 8%. Nie jest to wielkość wpływająca zasadniczo na decyzyjność w zakresie wyboru kotła choć efekt finansowy na pewno jest do uzyskania. Różnica w sprawności kotła używanego w stosunku do nowego (uśredniona wartość powyższa) daje niespełna 20 punktów procentowych co w odniesieniu do sprawności w stanie istniejącym  (63%) daje 30% efekt energetyczny. Rodzaj kotła po modernizacji ma tu średnie znaczenie.

2. Efekt ekologiczny wynikający z poprawy sprawności jest znikomo mały w porównaniu ze zmiana konstrukcji kotła. Tu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń może osiągnąć wartość ponad 80%. Choć nie wynika to bezpośrednio z przedstawionych certyfikatów. W tej mierze istotne znaczenie ma rodzaj paliwa na którym wykonywano badania.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę przy szacowaniu sprawności istniejących systemów grzewczych uwzględniono fakt iż kocioł najwięcej traci na sprawności w początkowej fazie eksploatacji. W dalszych analizach przyjęto więc, iż kotły na paliwa stałe (komorowe, bez sterowania elektronicznego) zabudowane do 2000 roku mają sprawność 65%.

## Wymiana kotła węglowego na ekologiczny kocioł węglowy przy zachowaniu istniejącego kotła gazowego

W latach osiemdziesiątych wielu inwestorów zabudowało kotły gazowe z nadzieją, iż niskie ceny gazu ziemnego utrzymają się. Niestety rzeczywistość była inna. Efektem tego są często spotykane połączenia kotła gazowego i węglowego w jeden system grzewczy.

Z punktu widzenia ochrony środowiska rzeczowy efekt ekologiczny uzyskać można poprzez wymianę istniejącego kotła węglowego wprowadzając nowe źródło gazowe ujednolicając system grzewczy, bądź zabudowę kotła węglowego retortowego pozostawiając stare istniejące źródło gazowe. Zasadnicze znaczenie będą tu miały procedury realizacyjne (regulamin), które powinny jednoznacznie wskazywać jak należy tego typu inwestycję przeprowadzić.

Zwykle w tego typu obiektach inwestorzy zużywają jako paliwo podstawowe węgiel kamienny (lub jego pochodne). Gaz traktowany jest marginalnie ze względu na jego koszt. W takim przypadku winno się przeprowadzić modernizację kotłowni polegającą na zabudowie nowego kotła węglowego. Instalacja urządzenia powinna być tak wykonana aby możliwa była współpraca obu urządzeń. Jeżeli kocioł gazowy ze względu na jego stan techniczny nie nadaje się do użytku powinna nastąpić jego likwidacja.

Pamiętać należy iż w ramach dofinansowania można przeprowadzić modernizację tylko jednego źródła ciepła ze wskazaniem na kocioł na paliwo stałe. Inwestor więc nie może ponownie starać się o dotację na drugie urządzenie.

Efekt ekologiczny można w takim przypadku ograniczyć do eksploatacji i modernizacji kotła węglowego. Uzyskane w ten sposób wielkości określają minimalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń jakie nastąpi podczas eksploatacji kotła węglowego. Każde włączenie kotła gazowego będzie ten efekt powiększało, a ze względu na niewielkie zużycie gazu (krótki okres eksploatacji) wzrost ten będzie pomijalnie mały.

Pamiętać należy o technicznych aspektach tego typu połączeń. Koszt inwestycyjny w tym momencie może okazać się znacznie wyższy (kotły gazowe pracują w układzie zamkniętym, a węglowe w układzie otwartym). Istotnego znaczenia nabierają więc tzw. koszty kwalifikowane.

## Wymiana kotła węglowego bez ograniczenia wieku na kocioł gazowy

Ze względu na szczególnie ekologiczny charakter tej modernizacji zrezygnowano z szacowania wieku kotła węglowego. W analizie energetyczno-ekologicznej wprowadzono podział uwzględniający trzy wielkości sprawności systemu grzewczego. Zastosowanie odpowiedniej opcji powinno wynikać z inwentaryzacji kotłowni. Przyjęto iż kotły istniejące w zależności od wieku i stopnia zużycia mają odpowiednio: 65% 70% 75%. Pamiętać należy iż inwentaryzacja powinna jednoznacznie wskazywać zasadność wymiany urządzenia a jednym z warunków winno być kryterium ekonomiczne (czas zakupu urządzenia).

Efekt ekologiczny wymiany nawet stosunkowo nowego kotła na paliwa stałe wg w/w schematu jest znaczący. Wątpliwości rodzą się jedynie mając na uwadze względy finansowe choć z punktu widzenia Urzędu Miasta nie ma to znaczenia.

## Wymiana ogrzewania piecowego na kocioł węglowy retortowy lub kocioł gazowy.

Podczas pierwszego etapu pojawili się inwestorzy zainteresowani rezygnacją z eksploatacji pieca kaflowego na korzyść centralnego ogrzewania. Modernizacja tego typu polega na likwidacji piecy kaflowych w budynku i zastąpienie ich nową instalacją centralnego ogrzewania zasilaną z kotła. Ze względu na rodzaj i sposób spalania w piecach kaflowych zarówno przejście na ekologiczne źródło węglowe jak i gazowe przynosi znaczące efekty ekologiczne. Nie ma więc w tym przypadku konieczności wprowadzania ograniczeń co do rodzaju paliwa.

Istotne znaczenie będzie miało techniczne wykonanie inwestycji oraz wysokość kosztów kwalifikowanych. Zabudowa kotła centralnego ogrzewania związana jest ze spełnieniem wielu przepisów w tym wynikających z Prawa budowlanego oraz Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Duże znaczenie będzie miało pomieszczenie kotłowni, jego wysokość, kubatura. Ze względu na rodzaj urządzenia ważną kwestią są przewody spalinowe (dymowe) oraz wentylacyjne.

## Wymiana kotła gazowego na kocioł gazowy, eksploatowanego powyżej 12 lat.

zgodnie z założeniami Programu

## Montaż kotła gazowego lub węglowego retortowego w przypadku zakończenia budowy domu jednorodzinnego.

Istotną formą wsparcia jest dofinansowanie do systemów grzewczych opartych na gazie ziemnym w nowopowstałych budynkach. Jest to grupa inwestorów, którzy dotychczas byli wyłączeni z programu. Montowano więc w nowych budynkach najtańsze kotły spełniające warunki zawarte w Prawie Budowlanym. Jednakże kotły te oprócz tzw. certyfikatu ekologicznego z ekologią nie mają nic wspólnego.

Dofinansowanie dla tych inwestorów ma być zachętą do stworzenia już na samym początku eksploatacji obiektu systemu grzewczego o ekologicznym charakterze.

Efekt ekologiczny jest wynikiem zamiany nowego źródła ciepła na paliwa stałe dopuszczonego przez Prawo budowlane na kocioł gazowy. Założenie to jest słuszne z uwagi na rzeczywistość. Okazuje się że większość inwestorów z tej grupy nie mogąc uzyskać dofinansowania kupuje najprostsze kotły węglowe powodując tym samym znaczny wzrost emisji zanieczyszczeń, nie wspominając o możliwości spalania odpadów.

W tym przypadku również należy zwrócić szczególną uwagę na koszty kwalifikowane oraz procedury realizacyjne zawarte w regulaminie.

# Analiza wariantowa

Na podstawie w/w wariantów inwestycji wstępnie ocenionych, jako te, które mogą przynieść wyraźny efekt ekologiczny dokonano oceny eksploatacyjnej oraz emisyjnej możliwych do zastosowania rozwiązań paliwowych oraz termomodernizacyjnych. Analizie poddano następujące warianty inwestycyjne:

- tablica nr 3.1 – stan istniejący – kocioł węglowy - sprawność 65%

- tablica nr 3.2 – stan istniejący – kocioł węglowy - sprawność 70%

- tablica nr 3.3 – stan istniejący – kocioł węglowy - sprawność 75%

- tablica nr 3.4 – stan istniejący – kocioł węglowy nowy - sprawność 85%

- tablica nr 3.5 – stan istniejący – piec węglowy - sprawność 55%

- tablica nr 3.6 – stan istniejący – kocioł gazowy - sprawność 70%

- tablica nr 3.7 – stan istniejący (65%) + termomodernizacja,

- tablica nr 3.8 – paliwo: gaz ziemny; urządzenie - kocioł gazowy tradycyjny,

- tablica nr 3.9 – paliwo gaz ziemny; urządzenie - kocioł gazowy tradycyjny, oraz kolektor słoneczny,

- tablica nr 3.10 – paliwo: gaz ziemny; urządzenie - kocioł gazowy kondensacyjny,

- tablica nr 3.11 – paliwo: gaz ziemny; urządzenie - kocioł gazowy kondensacyjny + kolektor słoneczny,

- tablica nr 3.12 – paliwo: gaz ziemny; urządzenie – kocioł gazowy tradycyjny + termomodernizacja,

- tablica nr 3.13 – paliwo: gaz płynny; urządzenie – kocioł gazowy tradycyjny,

- tablica nr 3.14 – paliwo: olej opałowy; urządzenie - kocioł olejowy,

- tablica nr 3.15 – paliwo: olej opałowy; urządzenie - kocioł olejowy oraz kolektor słoneczny,

- tablica nr 3.16 – paliwo: węgiel kamienny; urządzenie - kocioł z palnikiem retortowym,

- tablica nr 3.17 – paliwo: węgiel kamienny; urządzenia - kocioł z palnikiem retortowym oraz kolektor słoneczny,

- tablica nr 3.18 – paliwo: węgiel kamienny; urządzenie – kocioł z palnikiem retortowym + termomodernizacja ścian,

- tablica nr 3.19 – paliwo: ciepło sieciowe; urządzenie – węzeł ciepłowniczy.

- tablica nr 3.20 – paliwo: pelety drewniane lub granulat drewniany; urządzenie - kocioł z palnikiem retortowym.

- tablica nr 3.21 – medium: energia elektryczna; urządzenie – pompa ciepła.

Tabela 3.1. Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy –               sprawność 65%

Tabela 3.2 Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy –               sprawność 70%

Tabela 3.3 Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy –               sprawność 75%

Tabela 3.4 Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy nowy –               sprawność 85%

Tabela 3.5 Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – piec węglowy –               sprawność 55%

Tabela 3.6 Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł gazowy –               sprawność 70%

Tabela 3.7. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – istniejąca kotłownia – termomodernizacja

Tabela 3.8. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – GZ-50 zwykły

Tabela 3.9. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – GZ-50 + kolektor słoneczny

Tabela 3.10. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – GZ-50 kondensacyjny

Tabela 3.11. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – GZ-50 kondensacyjny + system solarny

Tabela 3.12. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – GZ-50 + termomodernizacja

Tabela 3.13. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – gaz płynny

Tabela 3.14. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – olej opałowy

Tabela 3.15. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – olej opałowy + kolektor słoneczny

Tabela 3.16. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – węgiel kamienny

Tabela 3.17. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – węgiel kamienny + kolektor słoneczny

Tabela 3.18. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – węgiel groszek + termomodernizacja

Tabela 3.19. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – ciepło sieciowe

Tabela 3.20. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – pellets (biomasa)

Tabela 3.21 Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – pompa ciepła

## Zestawienie graficzne danych z tablic optymalizacji

Przed wnioskami wynikającymi z analizy tablic, przedstawiono poniżej w formie rysunków najistotniejsze parametry oceny:

Rysunek 3.1. Graficzne porównanie kosztów eksploatacyjnych dla istniejącego komfortu cieplnego

Rysunek 3.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych dla istniejącego komfortu cieplnego

Rysunek 3.3. Emisja gazów cieplarnianych (różne źródła)

Rysunek 3.4. Oszczędność eksploatacji dla istniejącego komfortu cieplnego  [PLN]

Rysunek 3.5. Ekologiczny efekt modernizacji (różne źródła)

## Tworzenie typów inwestycji

W powyższych tabelach przedstawiono informacje o zużyciu paliw, emisji zanieczyszczeń, oraz umownych kosztach eksploatacji dla różnych wariantów stanu istniejącego oraz różnych rozwiązań inwestycyjnych. Pozycje „Efekt ekonomiczny” oraz „Efekt ekologiczny” są przykładem na określenie wpływu danej modernizacji i stanowią różnicę pomiędzy stanem istniejącym a docelowym. W przypadku wyżej przedstawionych tablic za stan istniejący wybrano wariant nr 1 (tablica nr 3.1). Efekty rzeczowe można więc tworzyć w zależności od rzeczywistej inwestycji.

Celowo nie podano w aktualizacji efektów innych wariantów stanu istniejącego, gdyż rozbudowałoby to niniejszy dokument.

# Przewidywane efekty ekologiczne

## Ocena ekologiczna programu

Efekt ekologiczny realizacji programu uzależniony jest od rodzaju zrealizowanych inwestycji i znany będzie po wykonaniu kolejnego etapu Programu. Jest to związane z ilością zrealizowanych inwestycji, rodzajem montowanych urządzeń jak również wariantem stanu istniejącego.

## Emisja zanieczyszczeń przed modernizacją

Emisję zanieczyszczeń przed modernizacją wynika z ilości lokalnych emiterów należących do kategorii zabudowy rozproszonej. Dla ilości obiektów 6 500 szt, zlokalizowanych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, szacunkowa wielkość obecnej emisji wynosi około:

  - zanieczyszczenia pyłowo gazowe:

9 022  Mg/rok

  - emisja CO2

151 730 Mg/rok

Emisja zanieczyszczeń w stanie istniejącym dla zakładanej ilości budynków w ilości 900 szt. przeznaczonych do modernizacji wynosi:

  - zanieczyszczenia pyłowo gazowe:

1 249  Mg/rok

  - emisja CO2

21 009  Mg/rok

## Emisja zanieczyszczeń po modernizacji

W celu zobrazowania wstępnych efektów ekologicznych realizacji programu założono następujący zakres inwestycyjny:

- likwidacja pieca węglowego – zabudowa kotła węglowego retortowego		55szt

- likwidacja kotła węglowego – zabudowa kotła węglowego retortowego		464szt

- likwidacja kotła węglowego – zabudowa kotła gazowego				137szt

- likwidacja kotła gazowego – zabudowa kotła gazowego				80szt

- zabudowa kotła gazowego w nowo wybudowanym obiekcie			82szt

- zabudowa kotła węglowego retortowego w nowo wybudowanym obiekcie	82szt

Łączna ilość inwestycji: 900 szt.

W wyniku realizacji procesów inwestycyjnych wg w/w założeń łączna wielkość emisji dla zakładanej ilości modernizacji wynosić będzie:

  - zanieczyszczenia pyłowo gazowe:

276,5  Mg/rok

  - emisja CO2

15 275 Mg/rok

## Efekt ekologiczny

Efekt ekologiczny zmniejszenia emisji zanieczyszczeń dla obiektów indywidualnych w ilości 900 szt. wyniesie ok.:

  - zanieczyszczenia pyłowo gazowe:

972,5 Mg/rok

  - emisja CO2

5 733,7 Mg/rok

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz emisji CO2 w wyrazie procentowym dla zakładanej ilości modernizacji przedstawia się następująco:

  - zanieczyszczenia pyłowo gazowe:

78 %

  - emisja CO2

27 %

Globalny efekt ekologiczny uzależniony jest od wielkości popytu na dokonanie modernizacji. Im wyższy popyt, tym większy efekt ekologiczny.

Efekt ekologiczny przedstawiony powyżej zakłada przeprowadzenie modernizacji 900 kotłowni, wg powyższego wyszczególnienia. Mając na uwadze, iż harmonogram rzeczowy może w trakcie planowania kolejnych etapów ulec zmianie powyższe wyliczenia efektów ekologicznych należy traktować jako szacunkowe. ideą tych obliczeń było wskazanie potencjalnych do uzyskania efektów ekologicznych oraz pokazanie sposobu na ich obliczania przy różnych wariantach modernizacyjnych.

# Podsumowanie

Niniejsza analiza ma dać podstawę do wystąpienia do WFOŚiGW z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji uwzględniających:

- dopuszczenie kotłów węglowych zamontowanych przed rokiem 2000

- wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy bez ograniczenia jego wieku

- wymianę ogrzewania piecowego na kocioł węglowy retortowy lub gazowy

- wymianę kotła gazowego zamontowanego przed rokiem 1996 na kocioł gazowy

- montaż kotła gazowego lub węglowego retortowego w przypadku zakończenia budowy domu jednorodzinnego

- wymianę kotła węglowego na kocioł węglowy przy zachowaniu istniejącego kotła gazowego

Zgodnie z powyższymi założeniami przeprowadzono aktualizację tablic wariantowych oraz wprowadzono szereg nowych wariantów głównie charakteryzujących stan istniejący. Na ich podstawie można formułować różnego typu kombinacje stanu istniejącego ze stanem docelowym tworząc w ten sposób konkretne modernizacje zgodne z rzeczywistymi potrzebami.

Efekt ekologiczny uszczegółowiono w oparciu o założenia opisane w p. 4.3. Nie odzwierciedla to jednak rzeczywistych efektów lecz pokazuje potencjał możliwy do osiągnięcia przy danych założeniach. Celem tej analizy było pokazanie w jaki sposób z tablic należy korzystać przy modelowaniu własnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Pozostałe założenia opisane w Programie nie uległy zmianie.